## Slide 1
智慧電燈系統
王郁誠
1
Notes: 這篇論文提出一個在 oneM2M 與 OCF 平台之間互通的機制，解決異質 IoT 平台間無法直接通訊的問題。

## Slide 2
MN-CSE
Light Sensor
(Python)
IN-CSE
Post
Subscribe
Publish
Lamp IPE
Auto
Control
2
Architecture
User App
(App Inventor)
Manuel Control
Get

## Slide 3
3
APP Inventor
  分為 Auto、Manuel mode。使用者可以隨時切換模式。
  Auto mode：使用者無法自行控制電燈開關，系統會根據偵測到的光強度來自動控制電燈開關。
  Manuel mode：使用者可以自行控制電燈開關。
Auto mode
Manuel mode

## Slide 4
4
Resource Tree
  MN的Lamp有DATA/STATUS/MODE 三個 container。
  IN的Lamp僅有DATA/MODE 兩個container，皆為訂閱MN而來。
MN-CSE
IN-CSE

## Slide 5
5
Resource Tree
  Container instance內容
- STATUS：
燈泡的狀態 ，e.g. on、off
- MODE：
燈泡的模式，e.g. manuel、auto
- DATA：
光感測器收到的光強度，e.g. 88 lux

## Slide 6
6
MN-CSE 更新流程
  手動模式中，更新 Lamp 狀態 (on ,off)，並在IPE上反映。
  更新 Lamp 模式(manuel, auto)
  接收 Python 模擬的光強度資料
Notes: nodered接到這些資訊後，會將其post到mn上面。

## Slide 7
7
IN-CSE 更新流程
  IN 訂閱 MN 的 Lamp/DATA & Lamp/MODE。
  當 MN 有新資訊時，會進 nodered 的 /Lamp處理，/Lamp會分辨是 DATA 還是 MODE 更新，並將這些資訊推到 IN 那邊。
DATA 資訊
MODE 資訊

## Slide 8
8
Auto Mode 判斷部分
  同樣在 nodered 的 /Lamp 處理。
  若發現 MN 收到 DATA 資料，除了更新 IN 外，進一步判斷是否要更新燈泡狀態。
  邏輯流程圖：
DATA 資訊
manuel mode
不更新
auto mode
用光強度計算 target status
比對 STATUS/la
抓 MODE/la
若相同
不更新
若不同
更新STATUS & IPE

## Slide 9
9
App Inventor 抓資料流程
  在Auto mode 中，APP inventor 每秒去 mn 抓一次資料 (DATA、STATUS)
抓 DATA
抓 STATUS